## Slide 1: (Matlab optimization) KW univ., 정은지 eunjijung1107@gmail.com, 010 8596 9368
Weekly Report

## Slide 2: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
clc; clear; close all;
% CST 프로젝트 열기, 파일 주소 수정 필
cstFilePath = 'D:\eunjijung\CST\Combline_sample.cst';
cstProject = open_cst_project(cstFilePath);
pause(15)
% CST에서 변수 로드
cstParams = load_cst_parameters(cstProject);
pause(15) %pause는 시뮬레이션 작동 시간에 따라 늘리고 줄이면 됨
disp('Variables successfully passed to the main function.');
% GA 최적화 실행
optimalParams = run_optimization(cstProject);
pause(15)
% 최적화된 결과를 CST로 다시 적용
apply_optimized_params_to_cst(cstProject, optimalParams);
disp('최적화 완료!');

## Slide 3: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function cstProject = open_cst_project(cstFilePath)
cst = actxserver('CSTStudio.application'); % CST 실행
cstProject = invoke(cst, 'OpenFile', cstFilePath);
% CST 프로젝트 열기
% 현재 활성화된 프로젝트 가져오기
disp('CST is open.');
end

## Slide 4: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function params = load_cst_parameters(cstProject)
%CST 내 파라미터 초기화 과정, 수정 필
params.ellip_r_max = 24;
params.hole_r = 21;
params.ref_gap = 76;
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', num2str(params.ellip_r_max));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole_r', num2str(params.hole_r));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap', num2str(params.ref_gap));
disp('CST variables loaded completely.');
% disp는 함수가 작동이 끝남을 확인하기 위해 추가한 코드로 정상작동을 확인하면 삭제해도 됨.
end

## Slide 5: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function bestParams = run_optimization(cstProject)
numVars = 3; % 최적화할 변수 개수
lb = [16, 18, 40]; % 하한값
ub = [26, 22, 90]; % 상한값
options = optimoptions('ga', ...
'PopulationSize', 50, ...
'MaxGenerations', 100, ...
'MutationFcn', {@mutationadaptfeasible, 0.1}, ...
'CrossoverFraction', 0.8, ...
'Display', 'iter', ...
'PlotFcn', @gaplotbestf);
% cstProject를 objective_function에 전달할 수 있도록 함수 핸들 생성
costFunction = @(params) objective_function(cstProject, params);
% GA 실행, GA가 아닌 다른 알고리즘을 돌리려면 해당 알고리즘에 필요한 option에 따라 Run_optimization 코드를 전체적으로 수정해야 함.
bestParams = ga(costFunction, numVars, [], [], [], [], lb, ub, [], options);
disp('최적화된 변수 값:');
disp(bestParams);
end

## Slide 6: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function cost = objective_function(cstProject, params)
% params는 double 벡터로 전달됩니다.
% 이를 구조체로 변환, load 함수에서 추가한 변수만큼 모두 수정해줘야 함.
paramStruct.ellip_r_max = params(1);
paramStruct.hole_r = params(2);
paramStruct.ref_gap = params(3);
% CST 시뮬레이션 실행 (cstProject도 전달)
[result1, result2, result3] = run_cst_simulation(cstProject, paramStruct);
% 목표값 설정
goal1 = -15; % S11 값 (s11 < -15)
goal2 = 60; % Directivity 값 (directivity > 60)
goal3 = 3; % n_parallel 값 (n_parallel = 3)
% 가중치 설정 (목표 중요도)
w1 = 1; % S11 중요도
w2 = 1; % Directivity 중요도
w3 = 5; % n_parallel 중요도
% 목적 함수 변환:
cost = w1 * max(result1 - goal1, 0) + ...
w2 * max(goal2 - result2, 0) + ...
w3 * abs(result3 - goal3); % 비용 함수 정의
end

## Slide 7: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function [result1, result2, result3] = run_cst_simulation(cstProject, params)
%마찬가지로 load에서 바꾼 변수만큼 모두 수정 필
a = num2str(params.ellip_r_max);
b = num2str(params.hole_r);
c = num2str(params.ref_gap);
% CST 변수 업데이트
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', a);
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole_r', b);
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap', c);
invoke(cstProject, 'Rebuild');
% CST 시뮬레이션 실행
solver = invoke(cstProject, 'Solver');
invoke(solver, 'Start');
pause(900) %1회 시뮬 시간 측정해서 수정 필
disp(cstProject);

## Slide 8: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조 - 코드 확인 중
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
% 결과 가져오기
invoke(cstProject, 'SelectTreeItem', '1DResults\S-Parameters');
result1 = invoke(cstProject, 'GetResult', 'S11');
% Directivity 결과 가져오기
invoke(cstProject, 'SelectTreeItem', 'Tables\0DResults\directivity');
result2 = invoke(cstProject, 'GetResult', 'Directivity');
% n_parallel 결과 가져오기
invoke(cstProject, 'SelectTreeItem', 'Tables\0DResults\n_parallel');
result3 = invoke(cstProject, 'GetResult', 'n_parallel');
% 결과 출력
disp(['CST 실행 완료, 결과 값: S11=', num2str(result1), ', Directivity=', num2str(result2), ', n_parallel=', num2str(result3)]);
end

## Slide 9: Matlab optimization
1
Matlab 파일 구조 - 코드 확인 중
Main 1
open_cst_project
load_cst_parameters
run_optimization
objective_function
apply_optimized_params_to_cst
run_cst_simultion
function apply_optimized_params_to_cst(cstProject, params)
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', params(1));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole_r', params(2));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap', params(3));
invoke(cstProject, 'Rebuild');
disp(['최적화된 값 CST에 적용: ', num2str(params)]);
end